## Slide 1: 分层的优点
有利于人们正确理解计算机系统的工作
  明确软硬件和固件在计算机系统的地位和作用
  理解各种语言的实质及其实现
有利于探索虚拟机器新的实现途径
  便于设计新的系统
有助于理解计算机体系结构的含义
  从而合理地进行计算机系统的开发和设计

## Slide 2
微程序机器M0
具有L0机器语言（微指令系统）
第0级
实际机器
传统机器M1
具有L1机器语言（机器指令系统）
操作系统机器M2
具有L2机器语言（作业控制语言等）
汇编语言机器M3
具有L3机器语言（汇编语言）
高级语言机器M4
具有L4机器语言（高级语言）
应用语言机器M0
具有L5机器语言（应用语言）
第1级
实际机器
第2级
虚拟机器
第3级
虚拟机器
第4级
虚拟机器
第5级
虚拟机器
微指令由硬件直接执行
由微指令程序解释机器指令
一般用机器语言程序解释作业控制语句
汇编语言程序经汇编程序翻译成机器语言程序
高级语言程序经编译程序翻译成汇编语言（或是某种中间语言程序，或是机器语言程序）
应用语言程序经应用程序包翻译成高级语言程序

## Slide 3: 计算机系统结构
计算机系统结构
  是指计算机系统中各级之间界面的定义及其上、下级的功能分配。
计算机系统结构研究
  是对传统机器级界面的确定以及软、硬件之间的功能分配
  即机器语言程序设计者或编译程序设计者所看到的计算机物理系统的抽象或定义。
在一个计算机系统中，低层机器的概念性结构和功能特性对高层机器的程序设计者往往是透明的。

## Slide 4: 计算机组成
计算机组成是
  计算机系统结构的逻辑实现，包括机器内部的数据流和控制流的组成以及逻辑设计等。
计算机组成的任务是
  在计算机系统结构确定分配给硬件系统的功能及其概念结构之后，研究各组成部分的内部构造和相互之间的联系，
这种相互联系包括
  各功能部件的配置、相互连接和相互作用
计算机组成设计是
  实现所确定的计算机系统结构

## Slide 5: 计算机实现
计算机实现是计算机组成的物理实现
  包括处理机、主机等部件的物理结构，器件的集成度和速度，器件、模块、插件、底板的划分与连接
  专用器件的设计，微组装技术，信号传输，电源、冷却及整机装配技术等。
它着眼于器件技术和微组装技术
  其中，器件技术在实现技术中起着主导作用。

## Slide 6: 计算机系统结构、组成和实现三者的关系
是三个互不相同的概念
计算机系统结构是计算机系统的软、硬件的界面；
计算机组成是计算机系统结构的逻辑实现；
计算机实现是计算机组成的物理实现。
计算机实现是计算机系统结构和计算机组成的基础。

## Slide 7: 计算机组成和实现的关系
计算机组成：计算机体系结构的逻辑实现
计算机实现：计算机组成的物理实现
一种体系结构可以有多种组成 一种组成可以有多种物理实现

## Slide 8: 计算机系统结构的进一步描述
计算机系统结构
  所谓“系统结构”是指计算机系统中各级之间界面的定义及其上、下级的功能分配；
计算机系统结构研究
  是对传统机器级界面的确定以及软、硬件之间的功能分配，即机器语言程序设计者或编译程序设计者所看到的计算机物理系统的抽象或定义；
在一个计算机系统中，低层机器的概念性结构和功能特性对高层机器的程序设计者往往是透明的。

## Slide 9: 性能的发展趋势
规律：
  成本降低的速度与器件密度提高的速度基本成正比
  技术变化是连续的，影响却是跳跃式的
带宽优于时延
  带宽或吞吐量是在给定时间完成的工作总量
  时延或响应时间是从事件开始到结束所需要的时间
    P10 图1-8给出微处理器、存储器、网络和磁盘技术发展，时延的相对提高速度
    P11 图1-9给出技术发展的里程碑标志事件

## Slide 10: 成本的发展趋势-描述
时间、产量、产品化的影响
  制造成本会随时间而降低
  产量增加会缩短达到最优生产效率的时间
  产量增加可以提高采购和生产效率
  产量增加产品平均开发费用就会降低
  产品化引起竞争降低成本

## Slide 11: 计算机性能的评测
利用时间的概念评测一台计算机的性能和测试者所处的角度有关。
  响应时间（执行时间）：从事件开始到结束之间的时间。
  吞吐率(Throughput)：在单位时间内所能完成的工作量（任务）。
用户以响应时间为标准，多道程序系统以吞吐率为标准。
Notes: 11
两个不同的方面，注意区分，两者的关系并不是水涨船高。

## Slide 12: 1.9 计算机设计的量化原则
重要经验数据
用于设计方案评价的重要公式
  采用并行性
    流水线、组相联Cache
  局部性原理
    时间、空间
  关注经常性事件
    优先考虑
    经常出现的事件要简单一些
  Amdahl定律
    定义、加速比、取决于两个因素
  处理器性能公式

## Slide 13: 程序的局部性原理
程序的局部性原理：程序在执行时所访问地址的分布不是随机的，而是相对地簇聚，簇聚包括指令和数据两部分
程序局部性包括：
  程序的时间局部性：程序即将用到的信息很可能就是目前正在使用的信息
  程序的空间局部性：程序即将用到的信息很可能与目前正在使用的信息在空间上相邻或者临近
Notes: 13
注意时间和空间的区分。

## Slide 14: 流水线的相关与冲突
数据相关
  对于两条指令i（在前，下同）和j（在后，下同），如果下述条件之一成立，则称指令j与指令i数据相关。
    指令j使用指令i产生的结果；
    指令j与指令k数据相关，而指令k又与指令i数据相关。
  数据相关具有传递性。
数据相关反映了数据的流动关系，即如何从其产生者流动到其消费者。

## Slide 15: 流水线的相关与冲突
例如：下面这一段代码存在数据相关。
Loop： L.D F0，0（R1） // F0为数组元素
ADD.D F4，F0，F2 // 加上F2中的值
S.D F4，0（R1） // 保存结果
DADDIU R1，R1，－8 // 数组指针递减8个字节
BNE R1，R2，Loop // 如果R1≠R2，则分支

## Slide 16: 流水线的相关与冲突
  当数据的流动是经过寄存器时，相关的检测比较
  直观和容易。
  当数据的流动是经过存储器时，检测比较复杂。
    相同形式的地址其有效地址未必相同；
    形式不同的地址其有效地址却可能相同。
名字相关（P.48）
  名字：指令所访问的寄存器或存储器单元的名称。
  如果两条指令使用相同的名，但是它们之间并没有数据流动，则称这两条指令存在名相关。

## Slide 17: 流水线的相关与冲突
  指令j与指令i之间的名相关有两种：
    反相关：如果指令j写的名与指令i读的名相同，则
    称指令i和j发生了反相关。
  指令j写的名＝指令i读的名
    输出相关：如果指令j和指令i写相同的名，则称指
    令i和j发生了输出相关。
  指令j写的名＝指令i写的名

## Slide 18: 流水线的相关与冲突
  名相关的两条指令之间并没有数据的传送。
  如果一条指令中的名改变了，并不影响另外一条指令的执行。
  换名技术
    换名技术：通过改变指令中操作数的名来消除名相关。
    对于寄存器操作数进行换名称为寄存器换名。
    既可以用编译器静态实现，也可以用硬件动态完成。

## Slide 19: 流水线的相关与冲突
例如：考虑下述代码：
DIV.D F2，F8，F4
ADD.D F8，F0，F12
SUB.D F10，F8，F14
DIV.D和ADD.D存在反相关。
进行寄存器换名（F8换成S）后，变成：
DIV.D F2，F8，F4
ADD.D S，F0，F12
SUB.D F10，S，F14

## Slide 20: 流水线的相关与冲突
控制相关 (P.49)
  控制相关是指由分支指令引起的相关。
    为了保证程序应有的执行顺序，必须严格按控制相
    关确定的顺序执行。
  典型的程序结构是“if-then”结构。
  请看一个示例：
if p1 then {
S1；
}；
S；
if p2 then {
S2；
}；

## Slide 21: 流水线的相关与冲突
  控制相关带来了以下两个限制：
    与一条分支指令控制相关的指令不能被移到该分支
    之前。否则这些指令就不受该分支控制了。
    对于上述的例子，then 部分中的指令不能移到if语
    句之前。
    如果一条指令与某分支指令不存在控制相关，就不
    能把该指令移到该分支之后。
    对于上述的例子，不能把S移到if语句的then 部分中。

## Slide 22: 流水线的三种冲突
流水线冲突是指对于具体的流水线来说，由于相关的存在，使得指令流中的下一条指令不能在指定的时钟周期执行。
流水线冲突有3种类型：
    结构冲突：因硬件资源满足不了指令重叠执行的要
    求而发生的冲突。
    数据冲突：当指令在流水线中重叠执行时，因需要
    用到前面指令的执行结果而发生的冲突。
    控制冲突：流水线遇到分支指令和其它会改变PC值
    的指令所引起的冲突。

## Slide 23: 流水线的相关与冲突
带来的几个问题：
  导致错误的执行结果。
  流水线可能会出现停顿，从而降低流水线的效率和实际的加速比。
  约定
    当一条指令被暂停时，在该暂停指令之后流出的所
    有指令都要被暂停，而在该暂停指令之前流出的指令则
    继续进行（否则就永远无法消除冲突）。

## Slide 24: 流水线的相关与冲突
结构冲突
  在流水线处理机中，为了能够使各种组合的指令都能顺利地重叠执行，需要对功能部件进行流水或重复设置资源。
  如果某种指令组合因为资源冲突而不能正常执行，则称该处理机有结构冲突。
  常见的导致结构冲突的原因：
    功能部件不是完全流水
    资源份数不够

## Slide 25: 流水线的相关与冲突
  结构冲突举例：访存冲突
  有些流水线处理机只有一个存储器，将数据
  和指令放在一起，访存指令会导致访存冲突。
    解决办法Ⅰ：插入暂停周期
    （“流水线气泡”或“气泡”）
    解决方法Ⅱ：
    设置相互独立的指令存储器和数据存储器
    或设置相互独立的指令Cache和数据Cache。

## Slide 26: 流水线的相关与冲突
  有时流水线设计者允许结构冲突的存在
    主要原因：减少硬件成本
    如果把流水线中的所有功能单元完全流水化，或者
    重复设置足够份数，那么所花费的成本将相当高。
数据冲突
  当相关的指令靠得足够近时，它们在流水线中
  的重叠执行或者重新排序会改变指令读/写操作数
  的顺序，使之不同于它们串行执行时的顺序，则发
  生了数据冲突。

## Slide 27: 流水线的相关与冲突
  根据指令读访问和写访问的顺序，可以将数据冲突分为3种类型。（P.49）
    考虑两条指令i和j ，且i在j之前进入流水线，
    可能发生的数据冲突有：
    写后读冲突（RAW）
    在 i 写入之前，j 先去读,j 读出的内容是错误的。
    这是最常见的一种数据冲突，它对应于真数据相关。

## Slide 28: 流水线的相关与冲突
    写后写冲突（WAW）
    在 i 写入之前，j 先写。最后写入的结果是 i 的。错误！这种冲突对应于输出相关。
  写后写冲突仅发生在这样的流水线中：
      流水线中不只一个段可以进行写操作；
      指令被重新排序了。
  前面介绍的5段流水线不会发生写后写冲突。
    （只在WB段写寄存器）

## Slide 29: 流水线的相关与冲突
    读后写冲突（WAR）
    在 i 读之前，j 先写。
    i 读出的内容是错误的！
    由反相关引起。
这种冲突仅发生在这样的情况下：
      有些指令的写结果操作提前了，而且有些指令
      的读操作滞后了；
      指令被重新排序了。

## Slide 30: 流水线的相关与冲突
  通过定向技术减少数据冲突引起的停顿
    （定向技术也称为旁路或短路）
    关键思想：在计算结果尚未出来之前，后面等待使用该结果的指令并不真正立即需要该计算结果，如果能够将该计算结果从其产生的地方直接送到其它指令需要它的地方，那么就可以避免停顿。
    采用定向技术消除上例中的相关

## Slide 31: 基本指令调度及循环展开
指令调度：找出不相关的指令序列，让它们在流水线上重叠并行执行。
制约编译器指令调度的因素
  程序固有的指令级并行
  流水线功能部件的延迟
指令调度的基本方法
Notes: 31

## Slide 32: 循环展开
循环展开
  把循环体的代码复制多次并按顺序排放， 然后相应调整循环的结束条件。
  开发循环级并行的有效方法
将例子中的循环展开3次得到4个循环体，然后对展开后的指令序列在不调度和调度两种情况下，分析代码的性能。假定R1的初值为32的倍数，即循环次数为4的倍数。消除冗余的指令，并且不要重复使用寄存器。
Notes: 32

## Slide 33: 2.4采用动态调度克服数据冒险
通过硬件对指令顺序进行重组(P.61)
动态调度的优势
动态调度概念
流水线的乱序执行方式
不精确异常的发生有两种可能
  引起异常指令执行之前，流水线提早完成了后面的指令
  引起异常指令完成之前，流水线还没有完成前面的指令
实现乱序执行需将5段流水线的ID阶段分割两部分：
  发射、读操作数
记分板技术 附录A

## Slide 34: 指令的调度-动态调度
  静态调度
    依靠编译器对代码进行静态调度，以减少相关和冲突。
    它不是在程序执行的过程中、而是在编译期间进行代码调度和优化。
    通过把相关的指令拉开距离来减少可能产生的停顿。
  动态调度
    在程序的执行过程中，依靠专门硬件对代码进行调度，减少数据相关导致的停顿。

## Slide 35: 指令的动态调度
      能够处理一些在编译时情况不明的相关（比如涉及到存储器访问的相关），并简化了编译器；
      能够使本来是面向某一流水线优化编译的代码在其它的流水线（动态调度）上也能高效地执行。
    以硬件复杂性的显著增加为代价
    优点：

## Slide 36: 用Tomasulo方法进行动态调度
通过对操作数何时可用进行跟踪，减少RAW冒险(P.63)
通过引入寄存器重命名减少WAW和WAR冒险
寄存器重命名实现方法
  两个临时寄存器
  重命名通过保留站实现
    用途
    基本思想
指令运行的几个阶段：发射、执行、写结果P.65
每个保留站有7个字段 P.66~P.67
算法和调度 （自学）

## Slide 37: Tomasulo算法
核心思想
  记录和检测指令相关，操作数一旦就绪就立即执行，把发生RAW冲突的可能性减少到最小；
  通过寄存器换名来消除WAR冲突和WAW冲突。
IBM 360/91首先采用了Tomasulo算法。
  IBM 360/91的设计目标是基于整个360系列的统一指令系统和编译器来实现高性能，而不是设计和利用专用的编译器来提高性能。
    需要更多地依赖于硬件。

## Slide 38: Tomasulo算法
  IBM 360体系结构只有4个双精度浮点寄存器，限制了编译器调度的有效性。
  360/91的访存时间和浮点计算时间都很长。
    （也是Tomasulo算法要解决的问题）
寄存器换名可以消除WAR冲突和WAW冲突。
  考虑以下代码：
    DIV.D F0，F2，F4
    ADD.D F6，F0，F8
    S.D F6，0（R1）
    SUB.D F8，F10，F14
    MUL.D F6， F10，F8
输出相关（F6）
导致WAW冲突
反相关（F8）
导致WAR冲突

## Slide 39: Tomasulo算法
  消除名相关(P.64)
    引入两个临时寄存器S和T
    把这段代码改写为：
    DIV.D F0，F2，F4
    ADD.D S，F0，F8
    S.D S，0（R1）
    SUB.D T，F10，F14
    MUL.D F6，F10，T
两个F6都换名为S
两个F8都换名为T
基于Tomasulo算法的MIPS处理器浮点部件的基本结构

## Slide 40: Tomasulo算法

## Slide 41: Tomasulo算法
  保留站（reservation station）
    每个保留站中保存一条已经流出并等待到本功能部件执行
    的指令（相关信息）。
    包括：操作码、操作数以及用于检测和解决冲突的信息。
      在一条指令流出到保留站的时候，如果该指令的源操作数已经在寄存器中就绪，则将之取到该保留站中。
      如果操作数还没有计算出来，则在该保留站中记录将产生这个操作数的保留站的标识。
    浮点加法器有3个保留站：ADD1，ADD2，ADD3
    浮点乘法器有两个保留站：MULT1，MULT2
    每个保留站都有一个标识字段，唯一地标识了该保留站。

## Slide 42: Tomasulo算法
  公共数据总线CDB
    （一条重要的数据通路）
    所有功能部件的计算结果都是送到CDB上，由它把这些结果直接送到（播送到）各个需要该结果的地方。
    在具有多个执行部件且采用多流出（即每个时钟周期流出多条指令）的流水线中，需要采用多条CDB。
  load缓冲器和store缓冲器
    存放读/写存储器的数据或地址
    load缓冲器的作用有3个：
      存放用于计算有效地址的分量；
      记录正在进行的load访存，等待存储器的响应；
      保存已经完成了的load的结果（即从存储器取来的数据），等待CDB传输。

## Slide 43: Tomasulo算法
    store缓冲器的作用有3个：
      存放用于计算有效地址的分量；
      保存正在进行的store访存的目标地址，该store正在等待存储数据的到达；
      保存该store的地址和数据，直到存储部件接收。
  浮点寄存器FP
    共有16个浮点寄存器：F0，F2，F4，…，F30。
    它们通过一对总线连接到功能部件，并通过CDB连接到store缓冲器。
  指令队列
    指令部件送来的指令放入指令队列
    指令队列中的指令按先进先出的顺序流出

## Slide 44: Tomasulo算法
  运算部件
    浮点加法器完成加法和减法操作
    浮点乘法器完成乘法和除法操作
在Tomasulo算法中，寄存器换名是通过保留站和流出逻辑来共同完成的。
  当指令流出时，如果其操作数还没有计算出来，则将该指令中相应的寄存器号换名为将产生这个操作数的保留站的标识。
  指令流出到保留站后，其操作数寄存器号或者换成了数据本身（如果该数据已经就绪），或者换成了保留站的标识，不再与寄存器有关系。

## Slide 45: Tomasulo算法
通过一个简单的例子来说明Tomasulo算法的基本思想

## Slide 46: Tomasulo算法

## Slide 47: Tomasulo算法

## Slide 48: Tomasulo算法

## Slide 49: Tomasulo算法
Tomasulo算法具有以下两个特点：
  冲突检测和指令执行控制是分布的。
    每个功能部件的保留站中的信息决定了什么时候
    指令可以在该功能部件开始执行。
  计算结果通过CDB直接从产生它的保留站传送到所有需要它的功能部件，而不用经过寄存器。
指令执行的步骤(P.65)
  使用Tomasulo算法的流水线需3段：
  流出：从指令队列的头部取一条指令。
    如果该指令的操作所要求的保留站有空闲的，就把该指令送到该保留站（设为r）。

## Slide 50: Tomasulo算法
      如果其操作数在寄存器中已经就绪，就将这些操作数送入保留站r。
      如果其操作数还没有就绪，就把将产生该操作数的保留站的标识送入保留站r。
      一旦被记录的保留站完成计算，它将直接把数据送给保留站r。
      （寄存器换名和对操作数进行缓冲，消除WAR冲突）
    完成对目标寄存器的预约工作
      （消除了WAW冲突）
    如果没有空闲的保留站，指令就不能流出。
    （发生了结构冲突）

## Slide 51: Tomasulo算法
  执行
    当两个操作数都就绪后，本保留站就用相应的功能部件开始执行指令规定的操作。
    load和store指令的执行需要两个步骤：
      计算有效地址（要等到基地址寄存器就绪）
      把有效地址放入load或store缓冲器
  写结果
    功能部件计算完毕后，就将计算结果放到CDB上，所有等待该计算结果的寄存器和保留站（包括store缓冲器）都同时从CDB上获得所需要的数据。

## Slide 52: Tomasulo算法
每个保留站有以下7个字段：
  Op：要对源操作数进行的操作
  Qj，Qk：将产生源操作数的保留站号
    等于0表示操作数已经就绪且在Vj或Vk中，或者不需要操作数。
  Vj，Vk：源操作数的值
    对于每一个操作数来说，V或Q字段只有一个有效。
    对于load来说，Vk字段用于保存偏移量。
  Busy：为“yes”表示本保留站或缓冲单元“忙”
  A：仅load和store缓冲器有该字段。开始是存放指令中的立即数字段，地址计算后存放有效地址。

## Slide 53: Tomasulo算法
  Qi：寄存器状态表
    每个寄存器在该表中有对应的一项，用于存放将把结果写入该寄存器的保留站的站号。
    为0表示当前没有正在执行的指令要写入该寄存器，也即该寄存器中的内容就绪。

## Slide 54: 2.5 动态调度-举例Tomasulo算法
例5.2 对于下述指令序列，给出当第一条指令完成并写入结果时，Tomasulo算法所用的各信息表中的内容。（P.67）
  L.D F6,34（R2）
  L.D F2,45（R3）
  MUL.D F0,F2,F4
  SUB.D F8,F2,F6
  DIV.D F10,F0,F6
  ADD.D F6,F8,F2

## Slide 55: Tomasulo算法
Tomasulo算法具有两个主要的优点：
  冲突检测逻辑是分布的
    （通过保留站和CDB实现）
    如果有多条指令已经获得了一个操作数，并同时在等待同一运算结果，那么这个结果一产生，就可以通过CDB同时播送给所有这些指令，使它们可以同时执行。
  消除了WAW冲突和WAR冲突导致的停顿
    使用保留站进行寄存器换名，并且在操作数一旦就
    绪就将之放入保留站。

## Slide 56: 多指令流出技术
多流出处理机有两种基本风格：
  超标量（Superscalar）
    在每个时钟周期流出的指令条数不固定，依代码的具体情况而定。（有个上限）
    设这个上限为n，就称该处理机为n-流出。
    可以通过编译器进行静态调度，也可以基于Tomasulo算法进行动态调度。
  超长指令字VLIW（Very Long Instruction Word）
    在每个时钟周期流出的指令条数是固定的，这些指令构成一条长指令或者一个指令包。
    指令包中，指令之间的并行性是通过指令显式地表示出来的。
    指令调度是由编译器静态完成的。

## Slide 57: 多指令流出技术
超标量处理机与VLIW处理机相比有两个优点：
  超标量结构对程序员是透明的，处理机能自己检测下一条指令能否流出，不需要由编译器或专门的变换程序对程序中的指令进行重新排列；
  即使是没有经过编译器针对超标量结构进行调度优化的代码或是旧的编译器生成的代码也可以运行，当然运行的效果不会很好。(P.80)
  要想达到很好的效果，方法之一：
    使用动态超标量调度技术。
下表列出了一些基本的多流出技术、这些技术的特点以及采用这些技术的处理机实例。

## Slide 58: 计算机技术的进步
计算机的速度越来越快，体积越做越小，而价格却越来越便宜。原因是多方面的：
  主要可归纳为计算机实现技术和系统结构技术的进步。
计算机实现技术的进步主要体现在：
  逻辑集成电路的晶体管密度以每年60%~80%的速度递增，运算速度每年也以同样速度递增。
  计算机系统结构技术在80年代RISC技术成功的基础上，又在硬件支持和编译支持的指令集并行开发技术，多发射微处理器技术；
  采用2级、3级Cache匹配处理器速度技术；
  冗余磁盘阵列技术；
  存储共享多处理器技术及工作站网络并行计算技术等方面取得重大进展。

## Slide 59: 分布式存储器的优点
分布式存储器结构的优点
(1) 如果大多数的访问是针对本结点的局部存储器，
则可降低对存储器和互连网络的带宽要求；
(2) 对局部存储器的访问延迟低。
主要缺点
处理器之间的通信较为复杂，且各处理器之间访问
延迟较大。

## Slide 60: 共享存储器通信的优点
共享存储器通信的主要优点
(1) 与常用的集中式多处理机使用的通信机制兼容。
(2) 当处理器通信方式复杂或程序执行动态变化时
易于编程，同时在简化编译器设计方面也占有
优势。
(3) 当通信数据较小时，通信开销较低，带宽利用
较好。
(4) 通过硬件控制的Cache减少了远程通信的频度，
减少了通信延迟以及对共享数据的访问冲突。

## Slide 61: 消息传递机制的优点
消息传递通信机制的主要优点
(1) 硬件较简单。
(2) 通信是显式的，从而引起编程者和编译程序
的注意，着重处理开销大的通信。
在共享存储器上支持消息传递相对简单，但在消
息传递的硬件上支持共享存储器就困难得多。
所有对共享存储器的访问均要求操作系统提供地
址转换和存储保护功能，即将存储器访问转换为消
息的发送和接收。

## Slide 62: Cache的基本原理
Cache的基本结构和工作原理
将Cache和主存分成相同大小的块(行)，每块(行)由若干个字(节)组成。主存地址nm由块号B和块内地址W 组成，Cache地址nc由块号b和块内地址w 组成。且Cache的块内地址w与主存的块内地址W 相同。

## Slide 63: Cache的工作过程
（1）CPU送出主存地址；
（2）地址映像变换机构判定是否命中；
（3）如命中则变换地址访Cache，与处理机以单字宽传送信息；
（4）如失效则用主存地址访主存，被访问字从单字宽通路送处理机，并将含该字的一块信息经多字宽通路从主存调入Cache；
（5）若Cache已满，则采用替换算法将含被访字的块替换进Cache；
（6）新块调入Cache时要更新地址映像表中的相关信息

## Slide 64: Cache存储器的特点
（1）在微处理器芯片中集成了一定容量Cache，它一般由高速SRAM芯片组成，且Cache－主存之间的地址映像和变换，以及替换、调度算法全部由专门的硬件来实现。Cache对系统程序员和应用程序员都是透明的。
（2）访问Cache包括查表进行地址变换和真正访问Cache两部分工作。在设计时可以让前一地址的访问Cache与后一地址的查表变换在时间上采用重叠流水方式，以提高CPU访问Cache的速度。

## Slide 65: Cache存储器的特点-2
（3）Cache发生块失效时，从主存调块的时间只是微秒级，故采用在Cache到CPU和主存到CPU之间分别设置通路，一旦出现Cache块失效，就使Cache调块与CPU访主存同时进行，实现CPU对主存的读直达 和写直达。 Cache既是“ Cache－主存”层次中的一级，又是CPU与主存之间的一个旁视存储器。

## Slide 66: Cache存储器的特点-3
（4）Cache与主存之间以块为单位进行数据交换。为加快调块，块的容量一般等于CPU在一个主存读/写周期内由主存所能访问到的字数。故具有Cache的存储系统中的主存通常采用多体交叉存储结构。
（5）由于主存被计算机系统的多个部件共享，难免发生访存的冲突。应该把Cache访问主存的优先级尽量提高，一般要高于通道访存的级别。

## Slide 67: Cache的性能分析
Cache的透明性
由于Cache存储器的地址变换、替换算法和调度算法等均由硬件实现，故“Cache－主存”层次对系统程序员和用户都是透明的，且Cache对CPU和主存之间的信息交换也是透明的。对于Cache的透明性可能引发的问题及其影响需慎重对待，并予以妥善地解决。

## Slide 68: 一致性问题与写策略
主存某单元中的内容与Cache对应单元中的内容可能在一段时间内不一致：
① CPU修改Cache内容时，主存对应部分内容还没变化；
② I/O处理机（IOP）已将新的内容输入主存某区域，而Cache对应部分内容却可能还是原来的。
以上Cache内容与主存内容不一致的情况，在Cache对CPU和主存均是透明的前提下，可能引发错误。

## Slide 69: 写回法与写直达法
为了解决这个问题，提出了主存修改算法，即写策略。
① 写回法是指在CPU执行写操作命中Cache时，信息只写入Cache，仅当需要被替换时，才将已被改写过的Cache块先送回主存，然后再调入新块。
② 写直达法是利用Cache－主存存储层次在CPU和主存之间的直接通路，每当CPU将信息写入Cache的同时，也通过此通路直接写入主存。

## Slide 70: 写回法与写直达法的特点
1）写回法把开销花费在替换时，而写直达法则是把开销花费在每次写Cache时都要附加一个比写Cache时间长得多的写主存时间。
2）写回法和写直达法都需要有少量缓冲器。
3）写回法使主存的通信量比写直达法的要小得多，但它增加了Cache的复杂性，并且写回法在块替换前，会存在主存内容与Cache内容不一致的问题。
4）写直达法的可靠性比写回法的可靠性要高。
5）写直达法需花费大量缓冲器和其他辅助逻辑来减少CPU为等待写主存所耗费的时间，相对而言写回法的实现成本则要低得多。

## Slide 71: 多处理器系统的Cache结构及一致性
多处理机系统的一般形式，是由多个CPU和多个I/O处理机组成共享主存的系统。
对于共享主存的多处理机系统，绝大多数还是采用各CPU具有自己私有Cache的方式与共享主存连接。在这样的系统中，由于Cache的透明性，仅靠采用写直达法并不能保证同一主存单元在各个Cache中的对应内容都一致。

## Slide 72: 多个Cache与主存内容不一致解决方法
① 播写法。当任何处理机要写入Cache时，不仅写入自己Cache的目标块和主存中，还把信息播写到其他包含此单元的Cache中，或者让其他Cache包含此单元的块作废。
② 控制某些共享信息不得进入Cache。
③ 目录表法。在CPU读、写Cache不命中时，先得查主存中的目录表，以判定目标块是否已在别的Cache内，以及是否正在被修改等，然后再决定如何读、写此块。

## Slide 73: 一致性问题
存储器系统满足的条件
  P.141 1\2\3
  写入的数据什么时候才可以读取也是至关重要的
  一致性和连贯性是互补的
    一致性定义了对同一个存储器地址进行读写操作行为
    连贯性定义了访问其它存储器地址的读写操作
    做两个假设 P.142

## Slide 74: 实施一致性的基本方案
在多个处理器上运行的程序会要求在多个Cache中有同一个数据的副本
Cache提供共享数据的迁移和复制
Cache一致性协议
  关键在于跟踪所有共享数据块的状态
  目前广泛采用的协议有两种：
    目录式
    监听式

## Slide 75: 实现一致性的基本方案
实现一致性的基本方案
在一致的多处理机中，Cache提供两种功能。
共享数据的迁移
降低了对远程共享数据的访问延迟。
共享数据的复制
不仅降低了访存的延迟，也减少了访问共享数据
所产生的冲突。
小规模多处理机不是采用软件而是采用硬件技术
实现Cache一致性。

## Slide 76: 共享数据状态跟踪技术
(1) Cache一致性协议
对多个处理器维护一致性的协议
(2) 关键：跟踪共享数据块的状态
(3) 共享数据状态跟踪技术
目录
物理存储器中共享数据块的状态及相关信息均被保
存在一个称为目录的地方。
监听
每个Cache除了包含物理存储器中块的数据拷贝之
外，也保存着各个块的共享状态信息。
Notes: 76
近十年来，这两种协议均得到了发展，但在目前的应用中，写作废协议使用比较广泛。

## Slide 77: 监听协议
写无效协议 P.143
  Cache中该数据项的所有其他副本都是无效的
  基于监听总线的写无效协议的例子P.143 图4.4
写更新或写广播协议
基本实现技术
  写回式Cache
  包含性 P.144
协议范例
  协议的三种状态：
    无效、共享、修改
    P.145 图4.5

## Slide 78
在基于总线互连结构的系统中，各处理机的Cache都连接到公共总线。一般都采用监听协议，通过总线监听机制实现高速缓存和共享存储器之间的数据一致性。监听协议有两种策略来保持Cache一致性：
  写无效策略
  写更新策略

## Slide 79: 两种策略的比较
  对同一数据的多个写而中间无读操作的情况，写更新策略需进行多次写广播操作，而在写无效策略下只需一次置无效操作。
  对同一块中多个字进行写操作，写更新策略对每个字的写均要进行一次广播，而在写无效策略下仅在对该块第一次写时进行置无效操作即可。写无效是针对Cache块进行操作，而写更新则是针对字（或字节）进行操作。
  从一个处理机写到另一个处理机读之间的延迟通常在写更新模式中较低，因为它写数据时马上更新了相应的其他Cache中的内容（假设读的处理器Cache中有此数据）。而在写无效策略中，需要读一个新的拷贝。

## Slide 80: 4.4 基于目录的一致性
在监听协议中，每当Cache被修改时，要与所有的Cache进行通信，包括对于可能共享的数据的写操作，这可能导致总线的流量大大增加。
基于目录的协议的基本思想是：使用Cache目录来记录可以进入Cache的每个数据块的访问状态、该块在各个处理机的共享状态以及是否修改过等信息。把一致性命令只发给存有相应数据块拷贝的Cache，从而支持Cache的一致性。
各种目录协议的主要差别是目录存放什么信息以及如何维护信息。

## Slide 81: 对目录的解释
解决Cache一致性问题的关键：
◆ 目录协议
目录：用一种专用的存储器所记录的数据结构，它
记录着可以进入Cache的每个数据块的访问状
态、该块在各个处理器的共享状态以及是否
修改过等信息。
Notes: 81
而当系统的规模变大时，它又是致命的弱点。此外，监听的访问量与处理器个数的平方（N2）成正比，即使总线的带宽随系统规模线性增长（N），而实际的性能还是下降到1/N。

## Slide 82: 目录协议的基本点
目录协议的基本点
◆ 在每个结点增加了目录存储器用于存放目录；
◆ 存储器的每一块在目录中对应有一项；
◆ 每一个目录项主要有状态和位向量两种成分。
状态描述该目录所对应存储块的当前情况；
位向量共有N位，其每一位对应于一个处理器的局
部Cache，用于指出该Cache中有无该存储块的拷贝

## Slide 83: Cache块状态有三种
共享
在一个或多个处理器上具有这个块的拷贝，且主存
中的值是最新值(所有Cache均相同)。
未缓冲
所有处理器的Cache都没有此块的拷贝。
专有
仅有一个处理器上有此块的拷贝，且已对此块进行
了写操作，而主存的拷贝仍是旧的。这个处理器称
为此块的拥有者。
目录必须跟踪每个Cache块的状态

## Slide 84: 廉价磁盘冗余阵列RAID
磁盘阵列DA（Disk Array）：使用多个磁盘（包括驱动器）的组合来代替一个大容量的磁盘。
  多个磁盘并行工作。
  以条带为单位把数据均匀地分布到多个磁盘上。
    （交叉存放）
  条带存放可以使多个数据读/写请求并行地被处理，从而提高总的I/O性能。
这里并行性有两方面的含义：

## Slide 85
  多个独立的请求可以由多个盘来并行地处理。
    减少了I/O请求的排队等待时间
  如果一个请求访问多个块，就可以由多个盘合作来并行处理。
    提高了单个请求的数据传输率
问题：阵列中磁盘数量的增加会导致磁盘阵列可靠性的下降。
    如果使用了N个磁盘构成磁盘阵列，那么整个阵列
    的可靠性将降低为单个磁盘的1/N。
  解决方法：在磁盘阵列中设置冗余信息盘
    当单个磁盘失效时，丢失的信息可以通过冗余盘中的信息重新构建。

## Slide 86
廉价磁盘冗余阵列RAID
    Redundant Arrays of Inexpensive Disks
  独立磁盘冗余阵列
    Redundant Arrays of Independent Disks
大多数磁盘阵列的组成可以由以下两个特征来区分：
  数据交叉存放的粒度
    （可以是细粒度的，也可以是粗粒度的）
    细粒度磁盘阵列是在概念上把数据分割成相对较小的单位交叉存放。

## Slide 87
RAID级别 | 可以容忍的故障个数以及当数据盘为8个时，所需要的检测盘的个数 | 优 点 | 缺 点 | 公司产品
0 非冗余，条带存放 | 0个故障； 0个检测盘 | 没有空间开销 | 没有纠错能力 | 广泛应用
1 镜像 | 1个故障； 8个检测盘 | 不需要计算奇偶校验，数据恢复快，读数据快。而且其小规模写操作比更高级别的RAID快 | 检测空间开销最大 （即需要的检测盘最多） | EMC， HP（Tandem）， IBM
2 存储器式ECC | 1个故障； 4个检测盘 | 不依靠故障盘进行自诊断 | 检测空间开销的级别是log2m级（m为数据盘的个数） | 没有
3 位交叉奇偶校验 | 1个故障； 1个检测盘 | 检测空间开销小（即需要的检测盘少），大规模读写操作的带宽高 | 对小规模、随机的读写操作没有提供特别的支持 | 外存概念
RAID的分级及其特性

## Slide 88
RAID级别 | 可以容忍的故障个数以及当数据盘为8个时，所需要的检测盘的个数 | 优 点 | 缺 点 | 公司产品
4 块交叉奇偶校验 | 1个故障； 1个检测盘 | 检测空间开销小，小规模的读操作带宽更高 | 校验盘是小规模写的瓶颈 | 网络设备
5 块交叉分布 奇偶校验 | 1个故障； 1个检测盘 | 检测空间开销小，小规模的读写操作带宽更高 | 小规模写操作需要访问磁盘4次 | 广泛应用
6 P＋Q双奇偶校验 | 2个故障； 2个检测盘 | 具有容忍2个故障的能力 | 小规模写操作需要访问磁盘6次，检测空间开销加倍（与RAID3、4、5比较） | 网络设备

## Slide 89
有关RAID的几个问题
  关键问题：如何发现磁盘的故障
    在磁盘扇区中除了保存数据信息外，还保存有用于发现该扇区错误的检测信息。
  设计的另一个问题
    如何减少平均修复时间MTTR
    典型的做法：在系统中增加热备份盘
  热交换技术
    与热备份盘相关的一种技术

## Slide 90
非冗余磁盘阵列，无冗余信息。
严格地说，它不属于RAID系列。
把数据切分成条带，以条带为单位交叉地分布存放到多个磁盘中。
RAID0

## Slide 91
镜像磁盘，对所有的磁盘数据提供一份冗余的备份。
  每当把数据写入磁盘时，将该数据也写入其镜像盘。在系统中所有的数据都有两份。
RAID1

## Slide 92: 8.3 廉价磁盘冗余阵列RAID
RAID1的特点
  能实现快速的读取操作。
  对于写入操作，镜像的两个磁盘都要写入。但可并行进行，而且不需要计算校验信息，所以其速度比级别更高的RAID都快。
  可靠性很高，数据的恢复很简单。
  实现成本最高。

## Slide 93
存储器式的磁盘阵列（按汉明纠错码的思路构建）
  含4个数据盘的RAID2
RAID2

## Slide 94
RAID2的特点
  每个数据盘存放所有数据字的一位
    （位交叉存放）
  各个数据盘上的相应位计算汉明校验码，编码位被存放在多个校验（ECC）磁盘的对应位上。
  冗余盘是用来存放汉明码的，其个数为log2m级。
    m：数据盘的个数（也就是数据字的位数）
  并未被广泛应用，目前还没有商业化产品。

## Slide 95
位交叉奇偶校验磁盘阵列
RAID3

## Slide 96
RAID3的特点
  采用奇偶校验
    写数据时：为每行数据形成奇偶校验位并写入校验盘
    读出数据时：如果控制器发现某个磁盘出故障，就可以根据故障盘以外的所有其他盘中的正确信息恢复故障盘中的数据。（通过异或运算实现）
  细粒度的磁盘阵列，即采用的条带宽度较小。
    （可以是1个字节或1位）
    能够获得很高的数据传输率，这种磁盘阵列对大数据量的读写具有很大的优越性。
    不能同时进行多个I/O请求的处理 。
  只需要一个校验盘，校验空间开销比较小。

## Slide 97
块交叉奇偶校验磁盘阵列
采用比较大的条带，以块为单位进行交叉存放和计算奇偶校验。
  实现目标：能同时处理多个小规模访问请求
RAID4

## Slide 98
RAID4读写特点
  读取操作
    每次只需访问数据所在的磁盘。
    仅在该磁盘出现故障时，才会去读校验盘，并进行数据的重建。
  写入操作
    假定:有4个数据盘和一个冗余盘。
    写数据需要2次磁盘读和2次磁盘写操作。

## Slide 99
  RAID4能有效地处理小规模访问，快速处理大规模访问，校验空间开销比较小。但其控制比较复杂。

## Slide 100
块交叉分布奇偶校验磁盘阵列
数据以块交叉的方式存于各盘，无专用冗余盘，奇偶校验信息均匀分布在所有磁盘上。
RAID5

## Slide 101
P＋Q双校验磁盘阵列
特点
  校验空间开销是RAID5的两倍
  容忍两个磁盘出错
RAID6

## Slide 102
RAID10又称为RAID1+0
    先进行镜像（RAID1），再进行条带存放（RAID0）
RAID10与RAID01

## Slide 103
RAID01又称为RAID0+1
    先进行条带存放（RAID0），再进行镜像（RAID1）

## Slide 104
实现盘阵列的方式主要有三种：
  软件方式：阵列管理软件由主机来实现。
    优点：成本低
    缺点：过多地占用主机时间，且带宽指标上不去。
  阵列卡方式：把RAID管理软件固化在I/O控制卡上，从而可不占用主机时间，一般用于工作站和PC机。
  子系统方式：一种基于通用接口总线的开放式平台，可用于各种主机平台和网络系统。
RAID的实现与发展